Załącznik nr: 2

Kosztorysowanie FORTE 6.01

Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233124-4 Drogi dojazdowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Borowa na długości 690 m - Gmina Gidle

Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WSI BOROWA NA DŁUGOŚCI 690 M -GMINA GIDLE

W1 przedmiar robót			wyk. dn: 2006-04-24 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,69 |
| 10 | KNR2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żużlowej | m2 | 2 898,00 |
|  | 690*4,2 2 898,00 |  |  |
| 20 | KNR2-31 117-3 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego średnio twardego, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm [R=0,86;M=0,86;S=0,86;T=0,86] | m2 | 2 898,00 |
|  | 690*4,2 2 898,00 |  |  |
| 30 | KNR2-31 310-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.3 cm po zagęszczeniu [R=0,75;M=0,75;S=0,75;T=0,75] | m2 | 2 760,00 |
|  | 690*4 2 760,00 |  |  |
| 40 | KNR2-31 310-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu | m2 | 2 760,00 |
|  | 690*4 2 760,00 |  |  |
| 50 | KNR2-31 310-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, <ażdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu | m2 | 2 760,00 |
|  | 690*4 2 760,00 |  |  |
| 60 | KNR 2-31 202-1 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.1O cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie | m2 | 690,00 |
|  | 690*0,5*2 690,00 |  |  |

---- Koniec wydruku ----