URZĄD GMINY

GIDLE

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA  PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi

BOROWA

km 0+000 - 1+140 , odcinek długości 1,140 km

PROJEKT ZAWIERA:

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- KOSZTORYS INWESTORSKI

- KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH „ŚLEPY"

- RYSUNKI:

- PLAN ORIENTACYJNY w skali 1:50000

- PLAN SYTUACYJNY w skali 1:5000

- PRZEKRÓJ NORMALNY w skali 1:50

- ZJAZDY GOSPODARCZE – szkic

Radomsko, marzec 2006

OPIS TECHNICZNY

przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Borowa

gmina Gidle  km 0+000 -1+140 odcinek długości 1.140m

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Urzędu Gminy w Gidlach

- Pomiary inwentaryzacyjne i uzupełniające wykonane przez projektanta w marcu 2006

- Katalog Typowych konstrukcji jezdni podatnych wydanie II

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I,II i III

- Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym

STAN ISTNIEJĄCY

Droga w istniejącym stanie ma charakter drogi gruntowej częściowo ulepszonej  warstwą żużla wielkopiecowego (warstwa grubości 10-15cm), którą po wyrównaniu i wyprofilowaniu należy wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy. Droga posiada wyraźnie uregulowane linie korony. Zły stan techniczny szczególnie w okresie nasilonych opadów utrudnia lub wręcz uniemożliwia odbywanie się ruchu kołowego. Odcinek drogi objęty opracowaniem stanowi jedyny dojazd mieszkańców miejscowości wsi Borowa do użytków rolnych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zgodnie z zaleceniem Urzędu Gminy w Gidlach stanowi skrócony projekt techniczny przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Borowa na terenie gminy Gidle - na odcinku długości 1.140 m.

DANE WYJŚCIOWE I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

- całkowita długość projektowanego odcinka - 1.140m

- szerokość jezdni - 4,00 m.

- szerokość poboczy 2x 0,50 m

- przekrój poprzeczny daszkowy

- spadki poprzeczne: jezdni i=2x2%

poboczy i=2x3%

Wg mapy ewidencyjnej gruntów, pas drogowy wynosi 7,00 - 8,00 m szerokości, co pozwala na zaprojektowanie jezdni szerokości 4,00 m i obustronnych poboczy utwardzonych 10 cm warstwą żwiru, szerokości 0,50 m. Teren przyległy to pastwiska i łąki indywidualne. Cały odcinek zaprojektowano jako drogę o przekroju szlakowym.

Na zjazdach na drogi boczne oraz na zjazdach gospodarczych zaprojektowano nawierzchnię gruntową. Projekt nie obejmuje zakresu budowy zjazdów gospodarczych, które należy wykonać w ilości uzgodnionej z właścicielami przyległych działek. Zjazdy należy wykonać systemem gospodarczym z udziałem zainteresowanych użytkowników działek.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie katalogu „Typowych konstrukcji Jezdni podatnych dla ruchu lekkiego R3” dobrano standard nawierzchni:

- istniejąca dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego , warstwa grubości średnio 10-15 cm

- projektowana warstwa wyrównawczo wzmacniająca tłuczniowa z mieszanki normowej 0/31,5 , warstwa grubości 6 cm

- projektowana warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego, warstwa grubości 3 cm ( 75 kg/m2)

- nawierzchnia beton asfaltowy grysowy układany w ilości 100 kg/m2 ( 4 cm )

- pobocza umocnione 10 cm warstwą żwiru

PLAN SYTUACYJNY I ROZWIĄZANIA

WYSOKOŚCIOWE

W planie drogę zaprojektowano maksymalnie po istniejącym śladzie unikając w ten sposób dodatkowych robót oraz wykorzystując istniejącą warstwę żużla wielkopiecowego jako dolną warstwę podbudowy.

Niweletę zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu i położenie przyległych działek oraz zjazdów na drogi boczne w stosunku do drogi (rzędne wysokościowe).

ODWODNIENIE

Na całym projektowanym odcinku drogi zastosowano odwodnienie metodą powierzchniową. Tak zaprojektowane odwodnienie drogi przy uwzględnieniu przepuszczalności gruntu zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i zapobiegnie rozmiękaniu korpusu drogowego oraz degradacji konstrukcji i zapewni właściwą eksploatację drogi.

KOSZTORYS

Do projektu dołączono kosztorys nakładów rzeczowych i inwestorski opracowany wg średnich cen z m-ca stycznia 2006r. uwzględniający wykorzystanie materiałów miejscowych.