SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Biblioteki w Gidlach

Gidle, ul. Pławińska 22

Inwestor: URZĄD GMINY GIDLE

Opracował:

Data opracowania:  czerwiec 2006

SPIS   TREŚCI

l. Część ogólna.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Określenia ogólne.

1.4.2. Określenia szczególne podane w niniejszej SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Wymogi formalne.

1.5.2. Warunki organizacyjne

1.5.3. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

1.5.5. Wymagań i a dotyczące ochrony środowiska.

1.5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż. na budowie.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1 Warunki ogólne

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów.

2.3 Płyty styropianowe

2.4 Siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej

2.5 Łączniki mechaniczne.

2.6 Podkładowa masa tynkarska.

2.7 Akrylowe zaprawa tynkarska

2.8 Zaprawa klejowa do płyt styropianowych.

2.9 Dodatkowe akcesoria.

2.10. Rynny i rury spustowe z PCV-U.

2.11 Papa modyfikowana.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa.

2.13 Maty z wełny mineralnej

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
5.1. Docieplenie ścian i ościeży.

5.1.1 Przygotowanie podłoża

5.1.2 Montaż profili cokołowych.

5.1.3 Przyklejanie płyt styropianowych.

5.1.4 Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych.

5.1.5 Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów.

5.1.6 Wykonanie warstwy zbrojonej.

5.1.7 Nałożenie podkładu tynkarskiego.

5.1.8 Wykonanie tynku zewnętrznego.

5.2. malowanie tynków, zewnętrznych farbami elewacyjnymi

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.2.2. Warunki prowadzenia robót malarskich.

5.2.3. Wykonanie robót malarskich elewacji.
5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
5.3 2.Osadzanie stolarki okiennej.
5.3.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.

5.4. Obróbki blacharskie.

5.7 Docieplenia stropodachu.
6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Kontrola wykonania tynków

6.2.2. Kontrola materiałów izolacyjnych.

6.2.3. Kontrola malowania tynków.

6.2.4. Kontrola jakości wykonania stolarki

6.2.5. Kontrola wykonania obróbek blacharskich

6.2.6. Kontrola docieplenia matami z wełny mineralnej.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

8.2. Odbiór robót izolacyjnych.

8.3. Odbiór tynków.

8.3.1. Krawędzie.

8.3.2. Wady

8.3.3. Protokół odbioru tynków.

8.4. Odbiór robót malarskich.

8.5. Odbiór stolarki

8.6. Odbiór obróbek blacharskich

8.7. Odbiór docieplenia stropodachu

9. Rozliczenie robót.

10. Przepisy związane i normy.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - . PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem ścian i stropów budynków Urzędu Gminy i Biblioteki w Gidlach przy ul. Pławieńskiej 22.

  - . ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

W niniejszej specyfikacji opisano wymagania w zakresie podstawowych materiałów budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynnościumożliwiające i mające na celu wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem ścian i stropów budynków Urzędu Gminy i Biblioteki w Gidlach przy ul. Pławieńskiej 22.

W zakres tych robót wchodzą:

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi

- docieplenie ościeży płytami styropianowymi

- docieplenie stropów matami z wełny mineralnej

- montaż listew startowych i zabezpieczenia narożników

- wymiana podokienników

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- montaż, przestawianie i demontaż rusztowań

- położenie wyprawy tynkarskiej na elewacji

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

- prace towarzyszące i drobne roboty budowlane

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Określenie ogólne

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w OST.00.00.00.

    - Określenia szczególne podane w niniejszej SST

- Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – jest to obłożenie ścian obiektu płytami styropianowymi celem uzyskania odpowiedniego efektu cieplnego.

- Docieplenie ościeży płytami styropianowymi – j.w. lecz ościeży okiennych

i drzwiowych

- Docieplenie stropodachu matami z wełny mineralnej

- Dopłata za wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych na zniszczenia - narożniki -
jest to zabezpieczenie narożników budynku odpowiednimi listwami aluminiowymi
lub PCV.

- Malowanie tynków zewnętrznych farbami ( kolorystyka elewacji) - jest to pokrycie
wykonanego tynku odpowiednią farbą celem uzyskania efektu kolorystycznego.

- Obróbki blacharskie - to montaż odpowiednich obróbek z blachy/parapety, gzymsy,
ogniomury/ zapewniający zabezpieczenie obiektu przed agresją wód opadowych
i wilgocią.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - to demontaż starej drewnianej i montaż
nowej stolarki okiennej z tworzyw sztucznych i drzwiowej z aluminium
spełniającej określone parametry .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST- i poleceniami Inżyniera .

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo robót związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej

i drzwiowej oraz dociepleniem ścian budynku, powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w zakresie realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą  jakość

wykonania.

Wykonawstwo musi być zgodne z wymogami norm i wytycznymi Producenta

poszczególnych materiałów użytych do realizacji zadania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinni dokładnie
zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego i Inżyniera.

1.5.3. Organizacja robót, przekazanie placu budowy,

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym

w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody
energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.

1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Wykonawca jest zobowiązany
do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji.
jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót.

1.5.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania , aby stosować się do

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń

powietrza, wód gruntowych .nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy .

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych wart. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo Budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a tak że powinny być zgodne z wymogami określonymi w SST .

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów.

W związku z tym, że dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne dopuszczają

wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego

i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru , po uzgodnieniu

z autorem projektu podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez

inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.3. Styropian - grubości 13 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach odmiany FS15 . gramatura pow.l5 kg/m3 oraz spełniać wymogi określone certyfikatem zgodności 1TB dla zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
Pakowanie: płyty styropianowe układa się stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1.2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu , oznaczenie, nr partii i datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

Przechowywanie: Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala
od źródeł ognia.

Transport: Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.4. Siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej do wykonywania warstwy zbrojonej. Zabezpiecza tynk przed rysami i pęknięciami, pełni funkcję nośnika tynku. Winna
posiadać gramaturę min, l45g/m2.

2.5. Łączniki mechaniczne służące do mocowania styropianu - stosować łączniki rozprężne
z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem, średnica talerzyka dociskowego min 6 cm.
Długość dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, starego
tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie - ok. 5 cm w ścianie z elementów
pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych.

2.6. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe ma na celu zwiększenie

przyczepności i wzmocnienie podłoża. Winna posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz
Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny. Stopień przyczepności min. l.
Gęstość gotowego wyrobu ok. l,5g/cm3.

2.7. Akrylowa zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego o fakturze nakrapianej kolor
grupa II o grubości kruszywa 1,5 do 2,0 mm- SN . winna spełniać następujące dane
techniczne

- przyczepność - min. 0,3 Mpa

- odporność na temperatury od - 20st.C do +60st.C

- gęstość w stanie suchym - ok. 1,9 kg/cm3

- opór dyfuzyjny - max 2 m.

Winna posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz Ocenę Higieniczną PZH.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków
akrylowych , należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.

2.8. Zaprawa klejowa do płyt styropianowych powinna posiadać następujące dane:

- przyczepność do betonu - min. 0,6 Mpa

- przyczepność do styropianu - min. 0.1 Mpa

- odporność na temperatury od -20st.C do + 60st.C

- gęstość zaprawy w stanie suchym - ok. 1.3 kg/dm3

Wyrób powinien posiadać Aprobatę Techniczną łTB i Ocenę Higieniczną PZH.

2.9. Dodatkowe akcesoria np. listwy startowe, narożniki ochronne, preparaty uszczelniające
oraz inne materiały do wykończania miejsc szczególnych zgodnie z wiedzą! sztuką
budowlana.

2.10 Stolarka okienna - powinna posiadać Certyfikat Zgodności, Atest

Higieniczny i Aprobatę Techniczną dotyczącą wyrobu i materiałów stosowanych do ich
produkcji stwierdzający możliwość do stosowania w budownictwie użyteczności
publicznej . Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami
i powłokami malarskimi. Profile wykonać w systemie trzykomorowym. Zastosować
nawiewniki higrosterowane w każdym oknie. Stolarka powinna
posiadać otwory odwadniające. Współczynnik k= 1.1.

2.11 Maty z wełny mineralnej  powinnny posiadać Certyfikat Zgodności, Atest
Higieniczny i Aprobatę Techniczną.

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku
odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

RUSZTOWANIA :

Budowa i eksploatacja rusztowań winna być zgodna /. Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bhp podczas wykonywania prac budowlanych
( Dz. U. Nr 47. Póz. 401 }. Zapisy rozdziału 9 tego rozporządzenia , zawierają ogólne
wymagania w zakresie wszystkich rusztowań i podestów ruchomych i są to:

- Wymagania prawne ( par. 108 - 111 oraz par. 127}.

- Wymagania ergonomiczne ( par. 112 i 11 3 l.

- Wymagania w zakresie konstrukcji rusztowań ( par. 114 - 119).

- Wymagania BHP ( par. 120-125}.

Każde montowane rusztowanie winno posiadać dokumentację techniczną, przy czym
dla typowych rusztowań systemowych jako dokumentacja może być użyta instrukcja
montażu i eksploatacji rusztowania danego systemu.
Za wszelkie prace związane z rusztowaniami zgodnie z art.42 ust. l ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialny jest kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę.
Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i kierowanie całością
budowy , tzn. za wszelkie wydarzenia mające miejsce na terenie budowy, w tym montaż
i demontaż rusztowań oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy ( art. 21 a - 23
ustawy Prawo Budowlane}.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Dla przewozu materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji cyklu inwestycyjnego

określonego niniejszą specyfikacją, stosować można środki transportu omówione częściowa

w pkt. 2.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt. wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich
zgodność z dokumentacją projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1 Docieplenie  ścian i ościeży.
5.1.1. Przygotowanie elewacji podłoża

- podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu . pyłu. olejów,
mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy tez wypraw

- przy nierównościach podłoża większych niż +!/- ł cm podłoże należy wyrównać
odpowiednią zaprawą

- kruche i odpadające tynki usunąć powierzchnię ściany w zależności od potrzeb oczyścić mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a następnie zmyć wodą z hydrantu

- podłoża silnie nasiąkliwe lub płaszczące zagruntować wnikającym w nie preparatem podkładowym  - obróbki blacharskie, rynny i zewnętrzne rury spustowe uniemożliwiające właściwe wykonanie ocieplenia zdemontować.

5. 1.2. Montaż profili cokołowych

- co najmniej 40 cm nad powierzchnią terenu zaznaczyć na ścianach budynku poziom cokołu ,

- profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu odpowiednich kołków w ilości podanej przez producenta,

- pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić około 3 mm odstępy

- pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu , a następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami,

- nierówności podłoża skorygować

5.1.3. Przyklejanie płyt styropianowych.

- masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu
- przy klejeniu płyt do podłoży równych i gładkich można stosować metodę płaszczyznową nakładania kleju na płytę styropianową. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy pomocy kielni zębatej równomiernie rozprowadzić na powierzchni.

- przy klejeniu na podłożach nierównych dostosować się do instrukcji producenta masy klejowej

- po nałożeniu masy klejącej płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dła niej miejscu , aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami

- płyty przyklejać mijankowe, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych nadmiar wyciśniętej masy klejowej usunąć . aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki

- w narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały

- płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób - aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych
- styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych ocieplających ścianę

- dolne ościeża okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej niż 4 cm.

- puste miejsca pod podokiennikami. w miarę możliwości technicznych i wypełnić pianka poliuretanową.

5.1.4. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych

- mocowanie mechaniczne płyt wykonać w terminie podanym przez producenta
masy klejowej

- łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości , nieco większej od głębokości osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonać bez użycia udaru

- główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem odpowiednie gniada ok.4 mm głębokości

- główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich płytkich
gniazdach zaszpachlować masą klejową.

5.1.5. Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów,

- do zabezpieczania naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych i drzwiach balkonowych zastosować należy profile narożne. Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze budynku, ościeży balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawędzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi
- w przypadku ocieplania dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w narożnikach wewnętrznych na styku ościeży pionowych z nadprożem.

5. l.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.

- do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, chyba że instrukcja podana przez producenta traktuje inaczej

- na wstępie należy przeszlifować nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu

- masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości siatki zbrojeniowej

- siatka winna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie klejącej

- sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min 10 cm zaś na narożach min 15 cm w miejscach zakładów tkaniny zbrojeniowej silnie ściągnąć masę klejącą , tak aby nie powstały zgrubienia

- po wyschnięciu warstwy zbrojonej, siatkę zbrojeniową wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią
- dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze
względów estetycznych jak i konstrukcyjnych.

5. l .7. Nałożenie podkładu tynkarskiego.

- w normalnych warunkach pogodowych po 2 - 3 dniach, chyba że producent zaleca inaczej , na suchą warstwę zbrojoną nanieść warstwę podkładu tynkarskiego

- stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego.

5.1.8. Wykonanie tynku zewnętrznego.

- po dokładnym wyschnięciu podkładu tynkarskiego, przystąpić do nakładania tynku akrylowego

- przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia , przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej

- po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnię zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania należy doświadczalnie ( dla danego typu podłoża i danej pogody), ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( naciągnięcie i zatarcie)

- materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre" , nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża

i otoczenia powinna wynosić +5stC do +25stC.

5.2. Malowanie tynków zewnętrznych farbami elewacyjnymi

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 10100: ł 970. Wszystkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do odpowiedniej powierzchni powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( kurzu , rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych)

- wystające lub widoczne nieukuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Warunki prowadzenia robót malarskich

- roboty malarskie nie powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych

- w temperaturze poniżej +5stC . z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej OstC

- w temperaturze powyżej 25stC i jednoczesnej temperaturze podłoża wyższej niż 20stC ( miejsca bardzo nasłonecznione )

- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane ( nie wyschnięte) należy osłonić.

5.2.3 Wykonywanie robót malarskich elewacji

- roboty malarskie - elewacyjne. można rozpocząć, kiedy spełnione są warunki
podane w p. 5.2.1. i 5.2.2.

- prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać :

a/ informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach kiedy

należy o stosować

h/ sposób przygotowania farby do malowania
c/ .sposób nakładania farby i rodzaje narzędzi
d/ krotność nakładania farby i Jej zużycie
e/ czas między nakładaniem kolejnych warstw
t7 zalecenia odnośnie mycia narzędzi
g/ zalecenia w zakresie BHP .

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

5.3.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do
którego ma przylegać ościeżnica, W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzeniu powierzchni ościeża , ościeżnice należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną
należy mocować kotwami metalowymi w punktach rozmieszczonych w ościeżu i zgodnie z
instrukcją dostarczoną przez producenta.

5.3.2. Osadzanie stolarki okiennej

- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach
- uszczelnienie ościeżnicy należy wykonać pianką poliuretanową a szczelinę przykryć listwą

- ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie

- dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna

- zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uzv\\ać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwie dla zdrowia ludzi

- osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00.

- ościeżnicę mocować za pomocą metalowych kotew szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Stolarka powinna być wykonana wg załączonego wykazu i przedmiaru robót, zgodnie z
katalogiem okien zespolonych.

Okna i drzwi zostały wymierzone w świetle ościeży w związku z czym przed przystąpieniem
do robót, zleceniobiorca powinien dokonać pomiaru każdego okna i każdej sztuki drzwi.
Parapety wewnętrzne pozostają bez demontażu.

Złom uzyskany ze zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej tak drewnianej jak i stalowej
zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie.

Na powyższą stolarkę okienną i drzwiową dostawca winien załączyć opis zawierający dane
techniczne stolarki.

5.4. Obróbki blacharskie.

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane! do rodzaju pokrycia

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej , grubości 0,5 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w' temperaturze nie niższej od -15 stC. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Docóeplenie stropodachu matami z wełny mineralnej

Izolacja cieplna z wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:

a) gęstość ułożonego materiału powinna wynosić 30 +/-5 kg/m3

b) grubość ułożone] izolacji cieplnej powinna wynosić nie mniej niż 12 cm

c) maty powinny być ułożone równą warstwą, bez przerw i ubytków,

d) maty nie mogą zatykać otworów wentylacyjnych.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Kontrola wykonania tvnków metoda lekko - mokra.

- przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań.

- badania tynków/ powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

a/jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

b/ prawidłowości przygotowania podłoży

c/ przyczepności tynków do podłoża

e/ grubości tynku

f7 wyglądu powierzchni tynku

g/ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku

h/ wykończenie tynku na narożach , stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.2.2. Kontrola materiałów izolacyjnych - styropian

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamicszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do użytkowania odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawianym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy .

6.2.3. Kontrola malowania tynków zewnętrznych /elewacje/.

Badanie powlok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.

Odbiór robót malarskich obejmować będzie :

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0.5 m

- sprawdzenie zgodności barw i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby

- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powlokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli  po schnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Jeżeli badania wymienione w pkt. 6.2.3. dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie

należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy w/ykonać działania korygujące ,

mające na celu usunięcie niezgodności.

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik

odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

6.2.4 Kontrola jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej z PCV.

- zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV. PN-721B-10180 dla robót szklarskich

- Ocena jakości powinna obejmować:

a/ sprawdzenie zgodności wymiarów,
b/ sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania

c/ sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
d/ sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych
e/ sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania
f/ sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia

Roboty podlegają odbiorowi.

6.2.5. Kontrola wykonania obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Uznaje się. że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i obróbek blacharskich są zgodne z  wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2.7. Kontrola docieplenia matami z wełny mineralnej

• Kontrola izolacji cieplnej z wełny mineralnej powinna obejmować sprawdzenie:

a) grubości,

b) gęstości

c) szczelności ułożenia

7.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót objętych specyfikacją
i niniejszą S ST .

- docieplenie ścian styropianem o podanej grubości -jednostka obmiarowa l m2
docieplenia wraz z wykonaniem pełnej technologii wynikającej z niniejszej SST

- malowanie tynków zewnętrznych/elewacje/-jednostką obmiarowąjest l m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz uporządkowaniem miejsca pracy.

- obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, . o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

- stolarka okienna i drzwiowa - 1 m2 zamontowanej stolarki

8.    Odbiór robót budowlanych.

8. l. Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy , odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu . odbiór końcowy , odbiór po okresie rękojmi , odbiór ostateczny ( pogwarancyjny).

8. 2. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych będą stanowić następujące dokumenty :

- dziennik budowy

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

- ewentualne wyniki badań laboratoryjnych .

8. 3. Odbiór tynków.

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie.

8.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów wykrystalizowanych na powierzchni tynku

- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokółem , który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8. 4 Odbiór robót malarskich

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań

kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm. aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich

użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego

odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:

- ocenę wyników badań

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia

8.5. Odbiór stolarki okiennej i drzwiowej.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2.12. oraz czynności
wyszczególnione w punktach 5.3.2. , 5.3.3.

8.7. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian

9. Rozliczenie robót

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty są określone w umowie.

10. Przepisy związane.

PN - B - 03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

PN - EN 206 - 1 :2003 - Beton

PN- EN 196 -1:1996- Cement. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości

PN - B - 30000: 1990 - Cement portlandzki

PN - B - 06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN - 75/M - 69703- Spawalnictwo. Nazwy i określenia.
PN 68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - EN 13139:2003- Kruszywa do zaprawy
PN- 24620: 1998 - Lepiki . masy i roztwory asfaltowe:- stosow/ane na zimno.
PN-B- 27620: 1998 - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-61/B-10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej i ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85 /B-04500 - Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania.
PN-78/B-13050- Szkło płaskie . walcowane.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.

PN-C-81901 :2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
PN-C-81901 :2002 - F'arby olejne i ftalowe nawierzchniowe.

PN-ISO 8301: l 998   - Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego

PN-ISO 8302: l 999   - Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną
PN-ISO 10456:1999   - Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określenie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN 1609+AC: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
PN-EN ISO 11 82:2002 - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Badanie niepalności.
PN-83/N-03010      - Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator. B1SPROL 2000.

PN-B-20130:1999/Azl :2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

PN-74/M-755224 - zawory c.o

Rozporządzenie R.M. z 25.02.1981 w sprawie dozoru technicznego przy wykonywaniu prac
instalatorskich

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 45410000
Tynkowanie. - Warszawa 2005. Sekocenbud.

-j.w. lecz 45260000- Wykonywanie pokryć dachowych. Obróbki blacharskie. Rynny i rury
spustowe.

-j .w. lecz 45000000 - Wymagania Ogólne

PN-EN 607:1999- Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. wymagania , badania.

Warunki techmczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacja, zeszyt l : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r .

- j.w. lecz część B - Roboty wykończeniowe , zeszyt l "Tynki" , wydanie ITB - 2003 r. .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 .02. 2003r.-" w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych.

Ustawa - Prawo Budowlane