WYMIANA STOLARKI

1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.

13	szt.	13.00

RAZEM	13.00

2 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3

0,50*1,70*0,64*4	m3	2.18

1,05*0,90*0,64*2	m3	1.21

1,05*2,0*0,64	m3	1.34

0,20*0,40*0,25*13	m3	0.26

RAZEM	4.99

3 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2

0,50*1,70*4*2	m2	6.80

1,05*0,90*2*2	m2	3.78

1,05*2,0*2	m2	4.20

RAZEM	14.78

4 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 	szt.

12	szt.	12.00

RAZEM	12.00

5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m2

1,15*1,70*3	m2	5.87

1,65*1,70*4	m2	11.22

1,30*1,70	m2	2.21

1,05*2,75*5	m2	14.44

0,40*0,70*2	m2	0.56

RAZEM	34.30

6 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2

0,40*0,70*2	m2	0.56

RAZEM	0.56

7 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2

1,15*1,70*10	m2	19.55

RAZEM	19.55

8 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2

1,05*2,75*3	m2	8.66

RAZEM	8.66

9 d.1	KNNR 3 0607-05	Parpety zewnętrzne z blachy powlekanej z rozbiórką starych obróbek	m2

1,15*10*0,35	m2	4.03

RAZEM	4.03

10 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie krat okiennych stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2

1,15*1,70*10	m2	19.55

1,05*2,75*3	m2	8.66

RAZEM	28.21

11 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2

#p10	m2	28.21

RAZEM	28.21

DOCIEPLENIE STROPU

12 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. poziome - paroizolacja	m2

257.83 <#p13>	m2	257.83

RAZEM	257.83

13 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2

43,70*5,90	m2	257.83

RAZEM	257.83

14 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa	m2

#p13	m2	257.83

RAZEM	257.83

15 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. poziome - folia paroprzepuszczalna	m2

#p13	m2	257.83

RAZEM	257.83

DOCIEPLENIE ŚCIAN

16 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2

516.7 <#p18+#p20>	m2	516.70

RAZEM	516.70

17 d.3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m2

#p5	m2	34.30

RAZEM	34.30

18 d.3	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m2

44,90*4,90	m2	220.01

44,90*6,15	m2	276.14

6,70*[4,90+6,15]/2	m2	37.02

-#p5	m2	-34.30

RAZEM	498.87

19 d.3	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - pogrubienie nad oknami	m2

8	m2	8.00

RAZEM	8.00

20 d.3	KNNR 2 1902-06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m2

[1,15+1,70*2]*0,25*3	m2	3.41

[1,65+1,70*2]*0,25*4	m2	5.05

[1,30+1,70*2]*0,25	m2	1.18

[1,05+2,75*2]*0,25*5	m2	8.19

RAZEM	17.83

21 d.3	KSNR 3 1001-04	Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki	m2

[44,90*2+6,70]*2,0	m2	193.00

RAZEM	193.00

22 d.3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m

4,90+6,15	m	11.05

[1,15+1,70*2]*3	m	13.65

[1,65+1,70*2]*4	m	20.20

[1,30+1,70*2]	m	4.70

[1,05+2,75*2]*5	m	32.75

RAZEM	82.35

23 d.3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe cokołowe	m

44,90*2+6,70	m	96.50

RAZEM	96.50

24 d.3	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2

500	m2	500.00

RAZEM	500.00

25 d.3	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2

#p24	m2	500.00

RAZEM	500.00