1	C.O. Biblioteka

1 d.1	KNR 4-04 0501-01 analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2

15	m2

15.000

2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m2

15	m2

15.000

3 d.1	KNR 4-04 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego - demontaż starej instalacji c.o. w budynkach	m

74	m

74.000

4 d.1	KNR 4-04 0704-02	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 76 i 83 mm przy użyciu palnika tlenowego - demontaż rurociągu kotłownia-Biblioteka	m

36	m

36.000

5 d.1	KNR-W 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8	kpl.

13	kpl.

13.000

6 d.1	KNR 0-35 0201-02	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 12x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

23	m

23.000

7 d.1	KNR 0-35 0201-03	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

2	m

2.000

8 d.1	KNR 0-35 0201-08	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 42x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach mieszkalnych	m

85	m

85.000

9 d.1	KNR 0-35 0214-01	Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe V,  - podłączenie od dołu do instalacji c.o. (śr. nom. 15 mm)	szt.

13	szt.

13.000

10 d.1	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe 1-płytowe dolnozasilane           wys. 450mm  L=700mm

1	szt.

1.000

11 d.1	KNR 0-35 0209-01	grzejniki stalowe 1-płytowe dolnozasilane H=450mm              L=400mm

2	szt.

12 d.1	KNR 0-35 0209-05	grzejniki stalowe 2-płytowe dolnozasilane H=450mm                   L=1100mm

2	szt.

2.000

13 d.1	KNR 0-35 0209-05	grzejniki stalowe 2-płytowe dolnozasilane H=450mm                   L=1000 mm	szt.

1	szt.

1.000

14 d.1	KNR 0-35 0209-05	grzejniki stalowe płytowe typ V22-450/900 mm	szt.

1	szt.

1.000

15 d.1	KNR 0-35 0209-02	grzejniki stalowe płytowe typ  V 22-450/800	szt.

1	szt.

1.000

16 d.1	KNR 0-35 0209-06	grzejniki stalowe płytowe V33-450/1000	szt.

3	szt.

3.000

17 d.1	KNR 0-35 0209-06	grzejniki stalowe płytowe V33-450/1200	szt.

2	szt.

2.000

18 d.1	KNR 0-35 0217-06	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm	szt.

2	szt.

2.000

19 d.1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m

87	m

87.000

20 d.1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m

1	m

1.000

21 d.1	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m

21	m

21.000

22 d.1	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m

21	m

21.000

23 d.1	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m

110	m

110.000

24 d.1	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m

110	m

110.000

25 d.1	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.

48	szt.grz.

48.000

26 d.1	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne do grzejników ze zintegrowanym zaworem termostatycznym

13	szt.

13.000

27 d.1	KNR 7-28 0203-08	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.

10	otw.

10.000

2	Ciepłociąg

28 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odkopanie istniejącego ciepłociągu	m3

14.4	m3

14.400

29 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - podsypka	m2

14.4	m2

14.400

30 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - obsypka rurociągów	m2

14.4	m2

14.400

31 d.2	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m3

10	m3

10.000

32 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2

18	m2

18.000

33 d.2	KNR 0-10 0215-05	Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 42.2/110 ,grubość ścianek 2.6 mm	m

36	m

36.000

34 d.2	KNR 0-10 0218-05	Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 42.4/110 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.3 mm	m

3	m

3.000

35 d.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m3

2.5	m3

2.500

36 d.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t

1	t

1.000

37 d.2	KNR-W 7-09 2901-01	Próba wodna rurociągów o śr.do 102 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa	m

36	m

36.000

3	C.O. Urząd Gminy

38 d.3	KNR 4-04 0501-01 analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki	m2

20	m2

20.000

39 d.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m2

20	m2

20.000

40 d.3	KNR 4-04 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego - demontaż starej instalacji c.o. w budynkach	m

245	m

245.000

41 d.3	KNR-W 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8	kpl.

15	kpl.

15.000

42 d.3	KNR-W 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12	kpl.

10	kpl.

10.000

43 d.3	KNR 0-35 0201-02	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 12x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

53	m

53.000

44 d.3	KNR 0-35 0201-03	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

121	m

121.000

45 d.3	KNR 0-35 0201-04	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

12	m

12.000

46 d.3	KNR 0-35 0201-05	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

24	m

24.000

47 d.3	KNR 0-35 0201-06	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m

34	m

34.000

48 d.3	KNR 0-35 0201-08	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 42x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach mieszkalnych	m

2	m

2.000

49 d.3	KNR 0-35 0214-02	Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe C, P, DF, K, G, V - podłączenie z boku do instalacji c.o. (śr. nom. 15 mm)	szt.

25	szt.

25.000

50 d.3	KNR 0-35 0209-01	grzejniki stalowe płytowe C11-450/600	szt.

2	szt.

2.000

51 d.3	KNR 0-35 0209-01	grzejniki stalowe płytowe C11-450/700	szt.

2	szt.

2.000

52 d.3	KNR 0-35 0209-02	grzejniki stalowe płytowe typ C22-450  l=600	szt.

2	szt.

2.000

53 d.3	KNR 0-35 0209-02	grzejniki stalowe płytowe typ C22-450  l=500	szt.

5	szt.

5.000

54 d.3	KNR 0-35 0209-02	grzejniki stalowe płytowe typ  C22-450  l=800	szt.

5	szt.

5.000

55 d.3	KNR 0-35 0209-02	grzejniki stalowe płytowe typ C22-450 l=700	szt.

2	szt.

2.000

56 d.3	KNR 0-35 0209-05	grzejniki stalowe płytowe  C22-450  l=900	szt.

2	szt.

2.000

57 d.3	KNR 0-35 0209-05	grzejniki stalowe płytowe typ C22-600/1400 mm	szt.

1	szt.

1.000

58 d.3	KNR 0-35 0209-06	grzejniki stalowe płytowe C33-450/1000	szt.

2	szt.

2.000

59 d.3	KNR 0-35 0209-06	grzejniki stalowe płytowe C33-450/1200	szt.

1	szt.

1.000

60 d.3	KNR 0-35 0217-06	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm	szt.

2	szt.

2.000

61 d.3	KNR 0-35 0215-08	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 10 mm	kpl.

12	kpl.

12.000

62 d.3	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m

2	m

2.000

63 d.3	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m

35	m

35.000

64 d.3	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m

21	m

21.000

65 d.3	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m

57	m

57.000

66 d.3	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m

250	m

250.000

67 d.3	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m

250	m

250.000

68 d.3	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.

25	szt.grz.

25.000

69 d.3	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 	kpl.

25	kpl.

25.000

70 d.3	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne 	szt.

25	szt.

25.000

71 d.3	KNR 7-28 0203-08	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.

10	otw.

10.000

72 d.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm	otw.

4	otw.