1	KOTŁOWNIA

1 d.1	KNNR 4 0503-04	Kocioł na biomasę (brykiety drzewne, zrębki, trociny)100kW  z automatycznym podajnikiem paliwa oraz sterownikiem- dostawa i montaż	szt.

1	szt.

2 d.1	KNNR 4 0527-02 analogia	Sprzęgło hydrauliczne o króćcach Dn50

1	szt.

3 d.1	KSNR 4 0511-01	Rozdzielacze do kotłów instalacji c.o. z rur o śr. 80 mm 2x1,2m	m

2.5	m

4 d.1	KNR INSTAL 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm	szt.

4	szt.

5 d.1	KNR 0-35 0208-01	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania   Q=2,3 m3/h, H=2,5mH2O, 230V

1	szt.

6 d.1	KNR 0-35 0208-01	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania   Q=1,4 m3/h, H=1,6 mH2O, 230V

1	szt.

7 d.1	KNR 0-35 0208-02	Pompa obiegu kotłowego Q=5,7 m3/h, H=0,7mH2O, 230V

1	szt.

8 d.1	KNR 0-35 0222-03 analogia	Zawór trójdrogowy mieszający  Dn25 z napędem  i przylgowym czujnikiem temeratury 		2	kpl.

9 d.1	KNR 0-35 0216-06 analogia Czujnik temperatury zanurzeniowy

1	szt.

10 d.1	KNR 7-08 0510-01 analogia	Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m – sterowanie kotłowni

10	m

11 d.1	KNR 7-08 0205-02 analogia	Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania - montaż, sprawdzenie i uruchomienie regulatorów obiegów grzewczych

2	ukł.

12 d.1	KNR 0-35 0216-06	Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm	szt.

6	szt.

13 d.1	KNR 0-35 0216-07	Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm	szt.

6	szt.

14 d.1	KNR 0-35 0216-13	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 40 mm	szt.

2	szt.

15 d.1	KNR 0-35 0216-14	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm	szt.

1	szt.

16 d.1	KNR 0-35 0217-06	Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm	1szt.

17 d.1	KNR 0-35 0217-07	Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm	szt.

1	szt.

18 d.1	KNR 0-35 0217-07	Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm	szt.

9	szt.

19 d.1	KNR 0-35 0217-06	Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm	szt.

3	szt.

20 d.1	KNR 0-35 0217-03	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm	szt.

1	szt.

21 d.1	KNR 0-35 0217-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm	szt.

2	szt.

22 d.1	KNR 2-15 0402-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m

22	m

23 d.1	KNR 2-15 0402-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m

14	m

24 d.1	KNR 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m2

4.5	m2

25 d.1	KNR 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m2

4.5	m2

26 d.1	KNZ- 15 30-04	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm	m

22	m

27 d.1	KNZ- 15 29-04	Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm	m

14	m

28 d.1	KNR 7-28 0201-06	Wykucie otworu do transportu maszyn w ścianie o grub. 2 1/2 ceg.	m2

2	m2

29 d.1	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków	m2

24	m2

30 d.1	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna	m2

24	m2

31 d.1	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m2

27	m2

32 d.1	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m2

24	m2

33 d.1	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A 30x15cm - wywiew z kotłowni	szt.

2	szt.

34 d.1	KNR 2-17 0137-02 analogia	Kratka nawiewna  25x50cm w drzwiach wejściowych	szt.

1	szt.

35 d.1	KNR 7-28 0102-02	Dobetonowanie fundamentów	m3

1	m3

36 d.1	KNNR 4 0528-01 analogia	Próby szczelności kotłowni	szt.

1	szt.

37 d.1	KNR-W 2-15 0517-02 analogia	Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi  - współczynnik 0,5 do R,M,S	kpl.

1	kpl.

38 d.1	KNR-W 4-02 0413-01	Demontaż  istniejącego kotła	kocioł

1	kocioł

39 d.1	KNNR 8 0534-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i instalacji c.o.	m

2	m

40 d.1	KNR 4-04 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m

16	m

41 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -stal ppoż. 60min	m2

2	m2